## Slide 1
Centrale EDF de Roquebilière – Vésubie
Octobre 2020
LA SURVEILLANCE HYDROMÉTÉOROLOGIQUE À EDF
De l’exploitation d’un réseau de mesure à la prévision
Séminaire Risque torrentiel en montagne
09 Novembre 2020
Arnaud BELLEVILLE – EDF-DTG
arnaud.belleville@edf.fr

## Slide 2: Surveillance et prévisions à EDF enjeux – aide à la décision
Sureté des ouvrages
  Surveillance du risque de crue des centrales hydrauliques et nucléaires
  Risque de neige collante et/ou de vent violent sur les réseaux de distribution d’électricité
Gestion et optimisation des moyens de production
  Prévisions de débits, d’étiages, d’apports aux réservoirs
  Gestion multi-usage de l’eau
  Prévisions de température de l’eau des grands fleuves
Objectifs réglementaires
  Paramètres physico-chimiques (T°c, pH, O2, conductivité) au droit des centrales thermiques
  Débits réservés
  Gestion des sédiments - vidanges
Crue
Vent violent
Neige collante
Source froide
Mulitusage
Gestion des apports
Etiages

## Slide 3: Surveillance et prévisions à EDF Organisation
  2 centres hydrométéorologiques (Grenoble / Toulouse)
    Pole Mesures
    Pole Prestations
    Pole Prévisions
  1 service Environnement (Grenoble)
    Pole Mesures
    Pole Prestations (comprenant les prévisions)
    Pole Bathymétrie
ASTREINTE :
4 prévisionnistes sous astreinte 24h/24 365j/365 (2 par centre hydrométéorologique)
1 astreinte principale + 1 astreinte de soutien
MÉTHODE-MESURE : un service d’appui (DMM)
INFORMATIQUE : un service d’appui (API)
TOULOUSE
GRENOBLE

## Slide 4: Surveillance et prévisions à EDF Périmètre d’activité par horizon de temps
Quelques jours
Prévisions moyen terme
  Débits J à J+13 : 115 points / 50 rivières
  Matières en suspension J à J+6 : 4 points
  Températures de l’eau J à J+8 : 12 CNPE
  Conductivité J à J+9
  Oxygène dissous J à J+8
  Agresseurs source froide J à J+6
Temps réel
Surveillance hydrométéo temps réel J et J+1
    Bulletins de prévisions hydrométéorologiques quotidiens : 4 bulletins quotidiens 6j/7
    Surveillance temps réel : 140 seuils débits, 30 seuils pluies, 50 points, 31 cours d’eau
    Bulletins d’Alertes Horaires : Sur risque de dépassement de seuil
    Orages, vents, neige collante, givre (GERIKO)
Plusieurs semaines à quelques mois
Prévisions long terme
    Fusion nivale : 40 retenues
    Étiages : 14 CNPE
A posteriori
Validation des données / Retours d’expérience

## Slide 5
Turbidité
Débit
Précipitations
T air
Perches & NRC
DTG gestionnaire d’un réseau de 1100 points de mesure
Paramètres mesurés :
  débit,
  pluie, enneigement,
  température de l’air,
  Turbidité /matières en suspension
Un historique remontant aux années 1950
Partenariat avec d’autres réseaux de mesure : Météo-France, DREAL, OFEV, Météo Suisse, ARPA Piemont etc..
400 pluviomètres
100 stations de température de l’air
350 stations de débits
160 perches à neige
36 NRC
Outils et méthodes de prévision Données terrain
Notes: ¾ du réseau automatisé
½ télétransmis

## Slide 6
Répartition altimétrique des stations
Outils et méthodes de prévision Données terrain
Spécificité du réseau de mesure EDF : implantation en montagne
Alpes
Veyans
Prises Arc/Isère
Développement de matériels de mesure spécifiques adaptés aux conditions d’altitude
Ex : le pluviomètre PG2000
Notes: ¾ du réseau automatisé
½ télétransmis

## Slide 7
Une palette de méthodes de mesure de débit en rivière
Outils et méthodes de prévision Données terrain
Spécificité du réseau de mesure EDF : implantation en montagne
Méthode physique :
Jaugeage par dilution d’un traceur
Méthode par exploration du champ des vitesses
Camion jaugeur
Profileur acoustique Doppler
Jaugeage micro-moulinet
2 types de traceur : sel NaCl et Rhodamine
Notes: ¾ du réseau automatisé
½ télétransmis

## Slide 8
Infra-rouge
SURVEILLANCE EN TEMPS RÉEL
OUTILS ET MÉTHODES DE PRÉVISION SURVEILLANCE : DONNÉES ATMOSPHÉRIQUES
Radar + Visible
Lame d’eau Antilope
SURVEILLANCE DES DONNÉES ATMOSPHÉRIQUES EN TEMPS RÉEL : PLATEFORME MÉTÉO FRANCE
Outils et méthodes de prévision Données atmosphériques

## Slide 9
OUTILS ET MÉTHODES DE PRÉVISION PRÉVISIONS MÉTÉO
PRÉVOIR DES QUANTITÉS DE PRÉCIPITATIONS ET LES TEMPÉRATURES :
COMPRENDRE LA SITUATION MÉTÉO :
Choisir parmi les différentes scénarios, le plus pertinent et les incertitudes associées.
Analyse des champs météo des modèles
Outils et méthodes de prévision Prévisions Météorologiques

## Slide 10
Utilisation d’un modèle de simulation des débits : MORDOR (DTG)
Utilisation de scénarios de pluies et températures pour simuler les sources des différents écoulements (neige, nappe, …)
2016 : 150 modèles MORDOR
2019 : Près de 250 modèles MORDOR
Outils et méthodes de prévision Modélisation hydrologique
Notes: ¾ du réseau automatisé
½ télétransmis

## Slide 11
Prévisions et bulletins (plus de 300 commanditaires)
DONNÉES TERRAIN
Réseaux de mesure (EDF, CNR, DREAL, Metéo-France,…)
Principe de redondance et de mutualisation des données
Débit, pluie, T°C air, neige, T°C eau, matières en suspension,
SMP (O2, pH, conductivité)
_ DONNÉES ATMOSPHÉRIQUES ET PRÉVISIONS
Partenariat avec Météo-France
+ Vision multimodèle
…
CENTRES DE PRÉVISIONS
(Grenoble et Toulouse)
Outils de prévisions développés en interne
Expertise
PRÉVISIONS HYDROMÉTÉO
COMMENT ON FAIT UNE PRÉVISION HYDROMÉTÉOROLOGIQUE
Critique et validation des données
Analyse de la situation
Outils et méthodes de prévision

## Slide 12
Les bulletins quotidiens
Les bulletins horaire ou alerte
Les bulletins de prévisions « moyen terme »
Les bulletins de prévisions « long terme »
Les bulletins descriptifs
Bulletins par horizon de temps

## Slide 13
Exemple de la tempête Alex
Bulletins par horizon de temps

## Slide 14
Exemple de la tempête Alex
Bulletins par horizon de temps
Les bulletins quotidiens
Les bulletins horaires ou d’alerte
Les bulletins de prévisions « moyen terme »
Les bulletins de prévisions « long terme »
Les bulletins descriptifs

## Slide 15
Les bulletins quotidiens
Les bulletins horaire ou alerte
Les bulletins de prévisions « moyen terme »
Les bulletins de prévisions « long terme »
Les bulletins descriptifs
Débits
T°C eau
Conductivité
MES
Bulletins par horizon de temps

## Slide 16
Prévisions à 14J => 28J en cours
Utilisateurs :
Exploitants : gestion de crues, gestion de chantiers, suivi réglementaires …
Optimiseur : optimisation économique
Organisation mise en place pour répondre aux contraintes :
Sorties des livrables pour 09h00
Bulletins par horizon de temps

## Slide 17
Les bulletins quotidiens
Les bulletins horaire ou alerte
Les bulletins de prévisions « moyen terme »
Les bulletins de prévisions « long terme »
Les bulletins descriptifs
Étiage
Prévisions d’Apport de fusion de la neige
Bulletins par horizon de temps

## Slide 18
Les bulletins quotidiens
Les bulletins horaire ou alerte
Les bulletins de prévisions « moyen terme »
Les bulletins de prévisions « long terme »
Les bulletins descriptifs
Bulletin Descriptif Mensuel
Bulletins par horizon de temps

## Slide 19
Base de données temps réel partagée au sein du groupe EDF
Mise à disposition des données Données terrain - CASTOR
Visualiser des données du réseau DTG et partenaires : pluie, température, débits, matières en suspension, température de l’eau…
Pour les demandes de données (historiques, temps réel) venant de partenaires externes : une seule adresse
 dtg-demande-donnees-hydro@edf.fr

## Slide 20
Une plateforme à disposition des entités du groupe EDF pour retrouver tous les bulletins
Possibilité de s’abonner aux bulletins (mail et/ou sms) et de gérer ses abonnements
Mise à disposition des prévisions Previweb

## Slide 21
Consultation des données observées et des prévisions sur smartphone.
Mise à disposition des prévisions EAU LIVE

## Slide 22
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Prise d’eau de la Madone – Affluent de la Tinée
Octobre 2020